NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1.

Titlul proiectului de act normativ

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare drum național DN 1S km 0+000-km 23+830’’, județul Braşov

Secţiunea 2.

Motivele emiterii actului normativ

| 1. Descrierea situaţiei actuale | Drumul naţional DN 1S, încadrat până în anul 2014 ca DJ 104, este amplasat pe teritoriul administrativ al comunelor Şercaia, Părău, Comana şi Hoghiz, în intravilanul şi extravilanul localităţilor Şercaia, Părău, Veneţia de Jos, Comana de Jos, Cuciulata şi Fântâna. Originea drumului este DN1 (E68) km 219+383 în localitatea Şercaia şi se finalizează în DN13 (E60) km 51+780 în apropierea localităţii Hoghiz. Din punct de vedere funcţional, drumul asigură legătura între 2 drumuri naţionale cu trafic foarte mare, încadrate ca drumuri europene, respectiv DN1/E68 şi DN 13/E60 şi accesul traficului la reţeaua de drumuri a locuitorilor din 14 localităţi riverane. Prin DN 1S se asigură şi traficul preponderent de mărfuri prime şi finite către cea mai reprezentativă unitate economică din zonă, respectiv fabrica de ciment Hoghiz, amplasată în imediata vecinătate a drumului la km 20+200. Modernizarea drumului s-a finalizat în anul 1978 şi a constat din execuţia unei îmbrăcăminţi asfaltice de tip uşor peste o fundaţie din material granular, soluţie ce a satisfăcut cerinţele utilizatorilor de la acea dată. La data preluării în administrare de către C.N.A.I.R. – SA, starea drumului avea calificativul ”nesatisfăcător” şi se afla în situaţia critică de a fi declarat ca ”impracticabil”. Au fost efectuate unele lucrări de reabilitare ale sistemului rutier în anul 2015, constând din consolidarea fundaţiei prin reciclarea in situ cu adaos de lianţi hidraulici a unui strat cu grosimea de 20 cm, peste care s-a executat un strat de protecţie din anrobat bituminos în grosime de 8 cm, pe lăţimea îmbrăcăminţii existente. Situaţia existentă a drumului, conform expertizei tehnice realizată de către expertul tehnic autorizat, este: drumul este alcătuit din 2 benzi de câte 3-3,30 m si acostamente de 0,50 m-1,00 m lăţime, existând tronsoane în care acostamentele lipsesc; sistemul rutier este incomplet, prezintă: cedări locale la marginea părţii carosabile; dispozitivele pentru colectarea şi scurgerea apelor de suprafaţă sunt amenajate parţial, iar pe cea mai mare parte a traseului acestea nu există; majoritatea podeţelor nu asigură condiţii de siguranţă pentru participanţii la trafic (gabarit necorespunzător, elemente structurale lipsă sau degradate, secţiune de scurgere colmatată, lipsa parapetelor, lipsa semnalizării rutiere) şi sunt nefuncţionale; taluzele de debleu sunt neamenajate şi instabile; în localitatea Cuciulata se înregistrează frecvent depăşiri ale nivelelor de siguranţă şi inundaţii în perioadele ploioase care afectează atât drumul cât şi locuinţele riveranilor. Pe traseul drumului naţional sunt un număr de 4 poduri şi un pasaj superior peste linia căii ferate industriale a fabricii de ciment Hoghiz. Starea tehnică a podurilor a fost investigată prin expertizele tehnice efectuate, funcţie de degradările investigate au fost apreciate clasele de stare tehnică ale podurilor şi funcţionalitatea acestora, respectiv: podul de la km 3+568 - stare nesatisfăcătoare; podul de la km 7+929 – stare nesatisfăcătoare; podul de la km 12+907 – stare tehnică ce nu asigură condiţii minime de siguranţă a circulaţiei; podul de la km 16+439 - stare nesatisfăcătoare, pasaj peste CF industrială a fabricii de ciment - stare tehnică ce nu asigură condiţii minime de siguranţă a circulaţiei. |
| --- | --- |
| 11. În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau crează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia | Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. |
| 2. Schimbări preconizate | DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI (DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE) Lucrările s-au proiectat în concordanţă cu rezultatele studiilor de teren, a recomandărilor expertizelor tehnice şi dimensionărilor specifice. Suprafaţa necesară de expropriat este estimată la 13,390 ha. Profilul longitudinal În profil longitudinal s-a urmărit corectarea declivităţilor şi a racordărilor longitudinale, conform STAS 863-85. Profilul transversal Lăţimea proiectată a platformei drumului este de 9,00 m, din care 7,00 m parte carosabilă şi 2 x 1,00 m acostamente, din care benzi de încadrare consolidate pe 2 x 0,50 m lăţime. Structura rutieră Pentru adaptarea sistemului rutier la situaţia existentă a drumului au fost identificate 3 profile transversale respectiv: a) În extravilanul localităţilor se măreşte lăţimea părţii carosabile de la 6,00 m la 7,00 m în aliniament şi a platformei de la aprox. 7,50 m la 9,00 m, prin casete bilaterale. Straturile rutiere în casetele de lărgire, până la nivelul carosabilului existent, sunt următoarele: strat de balast: 20 cm; strat de piatră spartă: 25 cm; strat din balast stabilizat: 16 cm; anrobat bituminos: 12 cm. Peste acestea se execută îmbrăcăminte rutieră pe toată lăţimea părţii carosabile şi a benzilor de încadrare, din 2 straturi asfaltice: - 6 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură; - 5 cm strat de uzură din mixtură asfaltică stabilizată. Pentru corectarea profilului longitudinal, egalizare şi reprofilare transversală, la primul strat se adaugă un spor de mixtură, în funcţie de suprafaţa existentă. Scurgerea apelor se asigură prin şanţuri sau rigole pereate amplasate pe ambele părţi ale drumului. b) În intravilanul localităţilor Şercaia, Părău şi Comana de Jos, unde au fost executate lucrări de reabilitare în anul 2015, lucrările necesare constau în mărirea lăţimii părţii carosabile şi a platformei drumului în spaţiul disponibil dintre fronturile construcţiilor existente şi adaptarea dispozitivelor de scurgerea apelor la această lăţime. Sunt prevăzute casete de lărgire pe o parte sau pe ambele părţi ale drumului, în soluţia descrisă mai sus. După realizarea stratului de legătură pe casete se prevede pe toată suprafaţa carosabilă 5 cm covor asfaltic din mixtura asfaltică stabilizată. Scurgerea apelor în intravilan se realizează prin şanţuri şi rigole acoperite cu plăcuţe carosabile. c) În intravilanul localităţilor Veneţia de Jos, Cuciulata şi Fântâna se măreşte lăţimea părţii carosabile de la 6,00 m la 7,00 m, în limita lăţimii disponibile între construcţii şi proprietăţi. Întrucât pe aceste tronsoane de drum s-au executat numai lucrări de reparaţii a îmbrăcăminţii asfaltice, sistemul rutier are deficit de capacitate portantă şi este necesară consolidarea zonelor laterale ale drumului prin casete de lărgire şi ranforsarea sistemului rutier în următoarea soluţie: reciclarea în situ a structurii rutiere existente pe o grosime de 20 cm, cu 10 cm aport de balast şi adaos de lianţi hidraulici; 8 cm strat de bază din anrobat bituminos; îmbrăcăminte asfaltică în 2 straturi: 6 cm grosime stratul de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură, 5 cm stratul de uzură din mixtură asfaltică stabilizată. Lucrări de colectarea şi evacuarea apelor: Pentru colectarea şi evacuarea apelor meteorice s-au prevăzut: amenajarea de şanţuri noi, rigole noi carosabile acoperite, drenarea zonelor umede cu drenuri longitudinale şi transversale, repararea şi prelungirea a 4 podeţe existente, refacerea unui număr de 55 podeţe existente necorespunzătoare, realizarea unui podeţ nou. Tipurile de podeţe proiectate sunt din elemente prefabricate tip P2, C2 şi podeţe dalate cu lumina de 2, 3 şi 4 m. Pentru amenajarea acceselor la proprietăţi în intravilanul localităţilor s-au prevăzut 41 podeţe de acces din tuburi de polietilenă, corugat de înaltă densitate Ø 315 mm. Lucrări de apărare şi consolidare: consolidarea şi supraînălţarea zidului de sprijin existent din intravilanul localităţii Cuciulata pe o lungime de 450 m (km 17+030- km 17+480); lucrări de reparaţii la zidul de sprijin existent din zidărie de piatră km 18+350 - km 19+110, ce susţine terasamentul şi împrejmuirea fabricii de ciment Hoghiz; lucrări de reparaţii şi cămăşuire la zidul de sprijin existent din intravilanul localităţii Părău pe sectoarele km 3+930-km 3+955; km 3+985 - km 4+130; km 4+195 - km 4+220; ziduri de sprijin noi de rambleu între km 7+380-km 7+410; ziduri de sprijin noi de debleu pe sectoarele km 11+000- km 11+350 şi km 15+110- km 15+370 pentru asigurarea stabilităţii terasamentului şi a taluzelor de debleu adiacente drumului. Lucrări de poduri Pe traseul DN 1S sunt proiectate lucrări pentru 6 structuri, din care 2 poduri vor fi noi şi 4 poduri vor fi reabilitate. Alcătuirea căii pe toate podurile/pasajele, conform AND 546/2013, este următoarea: 4 cm mixtură bituminoasă stabilizată - MAS 16; 4 cm beton asfaltic – BAP 16; 2 cm protecţie hidroizolaţie cu mortar asfaltic turnat – MAT; hidroizolaţie din membrană hidroizolantă. Structuri noi 1. Pod km 3+565 peste pârâul Părău Dimensiunile de gabarit ale podului sunt următoarele (STAS 2924-91): lăţimea părţii carosabile 7,80 m; lăţime trotuare 3,00 m, lumina podului 30,70 m. Podul a fost dimensionat la grupe de încărcări EUROCOD. Infrastructura: s-au proiectat 2 culei tip radier fundate pe 2 rânduri de câte 4 coloane forate cu diametru de 1,08 m şi lungimea de 13,50 m. Zidurile întoarse şi zidul de gardă din beton vor face corp comun cu radierul. Suprastructura este constituită dintr-un tablier din beton armat alcătuit din 5 grinzi prefabricate cu o placă la partea superioară ce susţine partea carosabilă şi trotuarele. S-a prevăzut parapete de siguranţă tip H4b conform normativ AND 593-2012 şi parapete pietonal. Pe pod a fost prevăzută o gură de scurgere amplasată în faţa culeii C1. Pentru racordarea cu terasamentele au fost prevăzute dale de racordare. La capetele podului pe terasamente au fost prevăzute casiuri de descărcare şi câte o scară de acces. Racordarea terasamentului cu albia se face prin sferturi de con pereate, pe ambele părţi la culeea C1 şi pe partea stângă la culeea C2. Lucrări în albie: sub pod s-au prevăzut degajări ale albiei. Fundaţiile pilelor podului existent se menţin, având rolul de protecţie a albiei şi pentru podul nou. Între radierele podului nou şi fundaţiile pilelor podului vechi se realizează o protecţie a albiei cu pereu uscat din piatră brută. Lucrările pentru demolarea podului existent şi construirea noului pod se execută prin devierea circulaţiei pe varianta provizorie. Traversarea albiei se face pe un pod provizoriu de serviciu. Varianta provizorie de circulaţie, în lungime de 205 m a fost prevăzută pe partea dreaptă a drumului. Podul provizoriu este alcătuit dintr-un tablier de inventar de 18 m deschidere, montat pe culei provizorii din casete de beton umplute cu balast, montate pe o fundaţie din beton. 2. Pod km 0+577 peste pârâul Găvan DN 1S traversează pârâul Găvan la km 0+557 pe un podeţ dalat situat la ieşirea din localitatea Şercaia spre Hoghiz. Podeţul are o lumină de 4,20 m şi înălţime sub dală de 2,00 m, însă datorită secţiunii de scurgere insuficientă podeţul se va înlocui cu un pod nou cu lungimea totală de 19,30 m; lăţimea părţii carosabile de 7,80 m; lăţime trotuare =3,00 m; lumina podului= 8,38 m; înălţimea liberă sub pod: 2,52 m. Podul a fost dimensionat la grupe de încărcări EUROCOD. Dimensionarea hidraulică s-a făcut la debitul de calcul cu probabilitatea de depăşire de 2%. Infrastructura: s-au proiectat 2 culei tip radier fundate pe câte un şir de 5 coloane forate cu diametru de 1,08m şi lungimea de 12 m. Zidurile întoarse şi zidul de gardă din beton vor face corp comun cu radierul. Suprastructura este constituită dintr-un tablier din beton armat alcătuit din 17 grinzi prefabricate, înglobate într-o dală din beton armat. S-a prevăzut parapete de siguranţă tip H4b conform normativ AND 593-2012 şi parapete pietonal. Pentru racordarea cu terasamentele au fost prevăzute dale de racordare. La capetele podului pe terasamente au fost prevăzute casiuri de descărcare şi câte o scară de acces. Lucrări în albie: amonte şi aval de pod pe lungimi de câte 25 m s-au prevăzut lucrări de reprofilare şi protecţie a albiei cu pereu din dale de beton atât la radier cât şi pe taluze. Pentru prevenirea eroziunilor la capetele albiei regularizate au fost prevăzute fundaţii din beton şi saltele din anrocamente. Lucrările pentru demolarea podeţului existent şi construirea noului pod se execută prin devierea circulaţiei pe varianta provizorie. La traversarea pârâului s-a prevăzut un pod provizoriu de serviciu. Varianta provizorie de circulaţie cu lungimea de 200 m a fost prevăzută pe partea stângă a drumului. Podul provizoriu este alcătuit dintr-un tablier de inventar de 10 m lungime, montat pe culei provizorii din casete de beton umplute cu balast, montate pe o fundaţie directă din beton. Structuri reabilitate 1. Pod km 7+929 peste pârâul Veneţia Lungimea totală a podului este de 26,35 m; lăţimea părţii carosabile 7,80 m; lăţime trotuare 3,50 m. La infrastructură sunt prevăzute următoarele lucrări: curăţarea betonului elevaţiei pilei, curăţarea armăturilor riglei pilei prin sablare, suplimentarea armăturilor şi cămăşuirea acesteia; protejarea elevaţiei pilei cu mortare speciale, aplicate de la rostul elevaţie-fundaţie; demolarea zidurilor de gardă, supraînălţarea acestora şi betonarea lor cu asigurarea rostului faţă de suprastructură, a reazemelor pentru plăcile de racordare şi spaţiului pentru dispozitivul de rost; demolarea şi refacerea consolelor de trotuar de la zidurile întoarse, în concordanţă cu cele de la suprastructură; degajarea elevaţiilor culeelor până la rostul elevaţiei – fundaţie şi curăţarea betonului; injectarea eventualelor fisuri în elevaţie; repararea locală a betoanelor elevaţiilor prin aplicarea de mortare speciale cu rezistenţă şi aderenţă ridicate şi protecţia acestora prin cămăşuire. La suprastructură sunt prevăzute următoarele lucrări: demolarea suprastructurii existente şi execuţia unei suprastructuri noi formată din: 10 grinzi de tip „I”; placă suprabetonare continuă inclusiv pe zona pilei în grosime de minim 22 cm din beton. Se vor monta parapete pietonale şi de siguranţă pe ambele părţi ale podului. Racordarea cu terasamentele prevede următoarele lucrări: lărgirea platformei corelată cu lăţimea podului, prelungirea trotuarelor la ambele capete ale podului; montarea plăcilor de racordare, inclusiv a prismului de balast; repararea betonului elevaţiilor aripilor, supraînălţarea acestora prin executarea de coronamente noi, degajarea podeţelor ce străpung elevaţiile aripilor; pereerea taluzurilor de la capetele podului; realizarea scărilor de acces în albie şi amenajarea casiurilor; prelungirea aripilor cu ziduri din gabioane şi execuţia scărilor de acces şi a casiurilor de descărcare; semnalizarea podului şi marcarea căii pe pod şi a intersecţiilor de la capete. Lucrările în albie sunt: lucrări de curăţire a albiei şi taluzurilor din zona podului. S-a prevăzut prelungirea tuturor aripilor cu ziduri de sprijin din gabioane de 5,00 m lungime. Gabioanele elevaţiilor se aşează pe o saltea din gabioane de 50 cm grosime. Partea carosabilă a podului este încadrată de borduri denivelate din beton şi parapete de siguranţă deformabile de tip H4b, iar trotuarele sunt încadrate la exterior de parapete pietonale. Lucrările de reparaţii la pod se vor realiza sub circulaţie pe jumătate din lăţimea părţii carosabile. 2. Pod km 12+907 peste pârâul Comana Lungimea totală a podului este de 32,45 m; lăţimea părţii carosabile 7,80 m; lăţime trotuare 3,00 m. La infrastructură sunt prevăzute următoarele lucrări: degajarea elevaţiei pilei până la rostul elevaţie – fundaţie, curăţarea betonului elevaţiei şi a riglei pilei, curăţarea prin sablare a armăturilor neacoperite şi ruginite de la elevaţie şi riglă; injectarea fisurilor; suplimentarea armăturilor şi cămăşuirea elevaţiei pilei şi a riglei acesteia; demolarea zidurilor de gardă la culei, supraînălţarea şi betonarea lor, cu asigurarea rostului faţă de suprastructură, a spaţiului pentru dispozitivele de rost şi a reazemului pentru plăcile de racordare; demolarea şi refacerea consolelor de trotuar de la zidurile întoarse, în concordanţă cu celelalte console de la suprastructură; degajarea elevaţiilor culeelor până la nivelul rostului elevaţie – fundaţie, curăţarea betonului elevaţiilor, injectarea fisurilor şi cămăşuirea elevaţiilor culeelor. La suprastructură sunt prevăzute următoarele lucrări: demolarea suprastructurii existente şi execuţia unei suprastructuri noi alcătuită din 9 grinzi de tip „I”; placa de suprabetonare continuă inclusiv pe zona pilei în grosime de minim 22 cm din beton. Se vor monta parapete pietonale şi de siguranţă pe ambele părţi ale podului. Racordarea cu terasamentele prevede următoarele lucrări: lărgirea platformei drumului la ambele capete ale podului pe o lungime de 25 m; montarea plăcilor de racordare, inclusiv a prismului de balast; degajarea elevaţiilor aripilor până la nivelul rosturi elevaţie – fundaţie, îndepărtarea tencuielilor, cămăşuirea elevaţiilor şi supraînălţarea acestora prin executarea unui coronament; pereerea taluzurilor de la capetele podului pe o lungime de 10-15 m, realizarea scărilor de acces în albie şi amenajarea casiurilor; semnalizarea podului şi marcarea căii acestuia. Lucrări în albie: degajarea albiei de obstacole. S-a prevăzut un prag de fund realizat din gabioane, la nivelul talvegului actual, la 10 m în aval de axul podului, respectiv la aproximativ 4,50 m aval de infrastructurile podului. Pragul de fund va fi protejat în aval de o saltea din anrocamente, cu lăţimea de 5,00 m. Partea carosabilă a podului este încadrată de borduri denivelate din beton şi parapete de siguranţă deformabile de tip H4b, iar trotuarele sunt încadrate la exterior de parapete pietonale. Lucrările de reparaţii la pod se vor realiza sub circulaţie pe jumătate din lăţimea părţii carosabile. 3. Pod km 16+439 peste pârâul Lupşa Lungimea totală a podului=18,20 m; lăţimea părţii carosabile de 7,80 m; lăţimea trotuarelor = 3,00 m şi o lumină de 11,05 m. La infrastructură sunt prevăzute următoarele lucrări: demolarea zidurilor de gardă, supraînălţarea şi rebetonarea lor, asigurarea spaţiului pentru montarea dispozitivelor de rost, prevederea rostului cu suprastructura şi a spaţiului pentru reazemul plăcilor de racordare cu terasamentele; demolarea şi refacerea consolelor de trotuar, în concordanţă cu consola de trotuar de la suprastructură; degajarea elevaţiilor culeelor până la nivelul rostului elevaţie – fundaţie, curăţarea betonului elevaţiilor, injectarea fisurilor şi cămăşuirea acestora; repararea zonelor degradate local de la betoanele elevaţiilor prin aplicarea de mortare speciale cu aderenţă şi rezistenţă ridicate; prelungirea banchetei cuzineţilor la ambele capete şi ambele culei cu ancore încastrate în betonul existent. La suprastructură sunt prevăzute următoarele lucrări: demolarea suprastructurii existente şi execuţia unei suprastructuri noi alcătuită din 9 grinzi de tip „I”; placă suprabetonare continuă, montare parapete pietonale şi de siguranţă pe ambele părţi ale podului. Racordarea cu terasamentele prevede lucrările: lărgirea platformei rampelor la ambele capete ale podului pe o lungime de 25m, montarea plăcilor de racordare, inclusiv a prismului de balast, degajarea elevaţiilor aripilor până la nivelul rostului elevaţie – fundaţie, injectarea fisurilor, cămăşuirea elevaţiilor şi supraînălţarea acestora, execuţia zidurilor de sprijin în prelungirea aripilor existente, amonte şi aval pe malul drept şi aval pe malul stâng, pereerea taluzurilor rampelor la capetele podului, realizarea scărilor de acces în albie şi amenajarea casiurilor, semnalizarea podului şi marcarea căii. Lucrările în albie sunt: degajarea şi reprofilarea albiei pârâului Lupşa în amonte şi aval de pod cu pereu din beton pe lungimea de 55m, plus racordarea pe 12m la albia existentă, atât în amonte cât şi în aval. In prelungirea aripilor existente s-au proiectat ziduri de sprijin din beton. Partea carosabilă a podului este încadrată de borduri denivelate din beton şi parapete de siguranţă deformabile de tip H4b, iar trotuarele sunt încadrate la exterior de parapete pietonale. Lucrările de reparaţii la pod se vor realiza sub circulaţie pe jumătate din lăţimea părţii carosabile. 4. Pasaj km 19+912 peste linia CF industrială a fabricii de ciment Lungimea totală a pasajului=18,00 m; lăţimea parţii carosabile=9,00 m. La infrastructură sunt prevăzute lucrările: demolarea zidurilor de gardă, supraînălţarea şi rebetonarea lor cu asigurarea rostului corespunzător cu antretoazele, a spaţiului pentru dispozitivele de acoperire a rosturilor şi a reazemelor pentru plăcile de racordare; demolarea şi refacerea consolelor de trotuar de la zidurile întoarse, în concordanţă cu consolele de trotuar de la suprastructură; degajarea elevaţiilor culeelor până la nivelul rostului elevaţie – fundaţie, îndepărtarea tencuielilor de la elevaţiile culeelor, curăţarea betonului, injectarea fisurilor şi cămăşuirea elevaţiilor culeelor, inclusiv prevederea de ancore în betonul vechi pentru conlucrare; montarea aparatelor de reazem noi. La suprastructură sunt prevăzute următoarele lucrări: amenajarea unei variante de circulaţie provizorie cu amenajarea trecerii la nivel cu calea ferată pentru devierea circulaţiei rutiere de pe pasaj, desfacerea parapetelor pietonale şi a trotuarelor, desfacerea căii, a hidroizolaţiei şi grinzilor tip fâşii cu goluri; demolarea zidului de gardă, a zidurilor întoarse, repararea şi consolidarea banchetei cuzineţilor; montarea grinzilor şi execuţia unei dale noi din beton, aşternerea hidroizolaţiei şi a straturilor căii pe pod, montarea bordurilor şi parapetelor de siguranţă. Racordarea cu terasamentele prevede următoarele lucrări: lărgirea terasamentului rampelor şi corectarea profilului longitudinal; execuţia plăcilor de racordare cu terasamentul; degajarea elevaţiei culeilor şi a aripilor până la rostul elevaţie – fundaţie, îndepărtarea tencuielilor vechi, curăţirea şi prelucrarea suprafeţei betonului şi aplicarea unei protecţii din mortar special torcretat; supraînălţarea coronamentului aripilor cu beton armat şi conectori în betonul existent; montarea parapetelor de siguranţă pe rampe; executarea rigolelor de acostament şi a casiurilor de descărcare, precum şi a scărilor de acces pe ambele părţi ale drumului. Partea carosabilă a pasajului este încadrată de borduri denivelate din beton şi parapete de siguranţă deformabile de tip H4b. Lucrările de reparaţie ale pasajului se vor face cu închiderea circulaţiei pe pasaj şi devierea traficului pe varianta de ocolire provizorie ce se va amenaja pe partea dreaptă a acestuia. Varianta provizorie se desprinde din DN 1S la km 17+953, traversează calea ferată industrială a fabricii de ciment Hoghiz (simplă, cu ecartament normal) şi se racordează la drumul de acces al fabricii de ciment, pe care îl urmăreşte până la km 20+180, unde reintră pe DN 1S. Intersecţii Sunt prevăzute lucrări de amenajare ale intersecţiilor cu drumurile naţionale DN 1 şi DN 13, cu drumurile judeţene DJ 130B, DJ 130A, DJ 104K, drumurile comunale DC18, DC 20 şi str. Principală (în localitatea Comana de Jos), respectiv Strada Făgăraşului. Racordarea străzilor şi drumurilor de exploatare la DN 1S Pe toate drumurile laterale existente (de pământ, pietruite) s-a prevăzut consolidarea şi amenajarea zonei de racordare pe o lungime de 20 m. În cazul drumurilor de pământ, amenajarea constă în corectarea razelor de racordare la drumul national şi aşternerea unui strat de balast în grosime de 20 cm, peste care s-a prevăzut un strat de 5 cm mixtură asfaltică stabilizată. În cazul drumurilor pietruite s-a prevăzut scarificarea şi completarea pietruirii existente, urmată de aşternerea a 5 cm mixtură asfaltică stabilizată. Pentru amenajarea acceselor la proprietăţi în intravilanul localităţilor este prevăzută racordarea între drumul naţional şi intrarea în curţi cu strat din balast în grosime de 20-30 cm, protejat cu un strat din beton asfaltic de 3 cm. Siguranţa circulaţiei S-au prevăzut măsuri de siguranţă prin montarea de indicatoare rutiere de dimensiuni mari, oglinzi rutiere, marcaje longitudinale şi transversale, înlocuirea bornelor kilometrice şi hectometrice existente, parapete metalice tip H1, H2, H3. Mutări şi protejări instalaţii Reţelele de utilităţi pentru care s-au prevăzut lucrări de relocare sau protejare sunt următoarele: reţeaua aeriană de alimentare cu energie electrică de medie tensiune; reţeaua de distribuţie a gazelor naturale de redusă presiune. |
| 3. Alte informaţii | Realizarea lucrărilor de modernizare va conduce la creşterea siguranţei în trafic şi a confortului, dezvoltarea zonelor industriale şi locuite pe care le deserveşte DN 1S, reducerea costurilor de întreţinere şi reparaţie ale vehiculelor. |

Secţiunea 3.

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

| 1. Impactul macroeconomic | Implementarea acestui proiect de hotărâre va avea impact pozitiv prin: - reducerea duratei de tranzit; - reducerea poluării aerului şi a poluării fonice; - creşterea confortului şi siguranţei în trafic; - economie de combustibil. |
| --- | --- |
| 11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat | Proiectul de hotărâre nu se referă la acest domeniu. |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de hotărâre nu are impact în acest domeniu. |
| 21. Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. |
| 22. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii | Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. |
| 3. Impactul social | Proiectul de hotărâre are ca scop implementarea unuia din proiectele care conduc la îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transporturi de interes naţional, atragerea forţei de muncă locale în perioada realizării lucrărilor. În faza de implementare se estimează aproximativ 110 angajaţi. |
| 4. Impactul asupra mediului | Drumul nu traversează arii protejate, nefiind necesare măsuri speciale de protecţia mediului. A fost obţinută Decizia etapei de încadrare nr. 219/Î/11.05.2016 emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov în care se specifică că nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate. |
| 5. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 4.

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei –

| Indicatori | Anul curent |  | Următorii 4 ani | Media pe 5 ani |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Modificări ale veniturilor bugetare plus/minus, din care: a) bugetul de stat, din acesta: (i) impozit pe profit; (ii) impozit pe venit; b) bugetele locale: (i) impozit pe profit; c)bugetul asigurărilor sociale de stat: (i)contribuţii de asigurări. | Proiectul de hotărâre nu se referă la acest domeniu. |  |  |  |  |  |
| 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) bugetul de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri si servicii; b) bugetele locale: (i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri şi servicii; c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri şi servicii. |  |  |  |  |  | Proiectul de hotărâre nu se referă la acest domeniu. |
| 3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) bugetul de stat; b) bugetele locale. |  |  |  |  |  | Proiectul de hotărâre nu se referă la acest domeniu. |
| 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare | Proiectul de hotărâre nu se referă la acest domeniu. |  |  |  |  |  |
| 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare | Proiectul de hotărâre nu se referă la acest domeniu. |  |  |  |  |  |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 7.Alte informaţii | Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. |

Secţiunea 5.

Efectele proiectului de act  normativ asupra legislaţiei în vigoare

| 1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| 2.Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederilor comunitare | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 6.

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

| 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate. | Proiectul prezentului act normativ a fost afişat pe site-ul Ministerului Transporturilor. |
| --- | --- |
| 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Documentaţia tehnico-economică elaborată pentru realizarea obiectivului „Modernizare drum național DN 1S km 0+000-km 23+830" a fost supusă spre aprobare şi a fost avizată de autorităţile publice locale. |
| 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile HG nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | Proiectul a fost supus consultărilor Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, fiind emis avizul nr. 4/14.03.2019. Documentaţia tehnico-economică elaborată pentru „Modernizare drum național DN 1S km 0+000-km 23+830" a fost supusă spre analiză şi a fost avizată de către: - CTE-Ministerul Transporturilor cu avizul nr. 7/16/20.02.2019, - CTE-CNAIR SA cu avizul nr. 4807/19.12.2018. |
| 5. Informaţii privind avizarea de către a)Consiliul Legislativ b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c)Consiliul Economic şi Social d)Consiliul Concurenţei e)Curtea de Conturi | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 7.

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

| 1.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | Proiectul prezentului act normativ a îndeplinit procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. |
| --- | --- |
| Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 8.

Măsuri de implementare

| 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| 2. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare drum național DN 1S km 0+000-km 23+830’’, județul Braşov, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR

ALEXANDRU - RĂZVAN CUC

AVIZĂM FAVORABIL:

VICEPRIM - MINISTRU,

# MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

VASILE – DANIEL SUCIU

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE

EUGEN ORLANDO TEODOROVICI

| SECRETAR DE STAT | SECRETAR DE STAT |
| --- | --- |
| MIRCEA FLORIN BIBAN | OVIDIU MARCEL SÎRBU |

SECRETAR GENERAL

PETRE NEACȘA

DIRECȚIA AVIZARE

DIRECTOR

TUDOR BIACIU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR

LAURA GÎRLĂ

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII, PROIECTE STRATEGICE ȘI MONITORIZARE PROIECTE

DIRECTOR GENERAL

MIHAELA MOCANU

DIRECȚIA REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE

DIRECTOR

MIRELA CEBANU