NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1.

Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DN 2 km 7+848 – km 18+330", județul Ilfov

Secţiunea 2.

Motivele emiterii actului normativ

| 1. Descrierea situaţiei actuale | DN 2 este un drum național principal încadrat ca drum european E 85, cu un trafic foarte intens, având o medie zilnică anulă de peste 50.000 total vehicule. Sectorul studiat, aferet proiectului se află localizat la ieșirea din București, în travesarea orașului Voluntari între km 7+848 și km 11+500 și a comunei Afumaţi între km 11+500- km 18+330, proiectul având ca principal scop, pe langă repararea structurilor și a sistemului rutier, sporirea, îmbunătăţirea și optimizarea măsurilor de siguranța circulaţiei, fluidizarea traficului și siguranţa pietonilor. Sunt de menţionat și statisticile poliţiei rutiere privind accidentele produse frecvent pe acest sector în principal datorate traficului foarte intens, neacordarea priorității pietonilor sau traversarea neregulamentară a acestora, în condițiile în care pe lungimea sectorului de drum analizat există un număr de 68 străzi laterale: Voluntari – 24 pe partea dreaptă și 27 pe partea stângă; Afumaţi - 15 pe partea dreaptă și 12 pe partea stângă. DN 2 intersectează și DJ100A la km 11+600, DJ 100 la km 16+000, DJ 200A la km 16+150 și DC 27 la km 12+500. |
| --- | --- |
| 11. În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau crează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia | Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. |
| 2. Schimbări preconizate | DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI (DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE) LUCRĂRI PROIECTATE Prezentul proiect se referă la amenajări în special pentru sporirea capacitătii de fluidizare a traficului pe sectorul km 7+848 – km 11+500, sporirea măsurilor de siguranță rutieră, prin prevederea unui sens giratoriu, a 5 subtraversări pietonale cu câte 2 lifturi de acces, amenajării staţiilor de autobuz stânga/dreapta și a unei zone mediane de 1,60 m, ranforsare sistem rutier. Pentru sectorul km 11+500 - km 18+330 soluţiile sunt de modernizare a intersecţiilor cu drumurile/străzile adiacente, ranforsarea sistemului rutier, piste de bicicliști, semaforizare, amenajare alveole pentru staţionare, etc. LUCRĂRI DE DRUM Profil transversal Profilul transversal tip a fost adoptat în vederea satisfacerii debitelor de viteze de circulație și a traficului prezentat, drumul având câte 2 benzi pe sens: parte carosabilă cu lăţimea de 2 x 2 x 3,50m = 14,00m; piste pentru bicicliști cu o lăţime de 1,50m de fiecare parte a DN2; trotuare cu lăţimea de 1,50m de fiecare parte a DN2; zonă mediană cu lăţime de 1,60m în care este inclus separatorul de trafic; între partea carosabilă și pistele pentru bicicliști se prevede o zonă verde cu lăţime variabilă de minim 1,00 m destinată amplasării stâlpilor de iluminat. Sistem rutier Se frezează structura rutieră existentă pe 10 cm și se astern 3 straturi de mixturi: 4 cm strat de uzură din MAS16; 6 cm strat de legatură din BAD m; 8 cm strat de bază AB 31,5; 2 cm strat antifisură sau geogrilă/ structură rutieră existentă. Pe sectorul km 7+848 - km 10+000 se frezează structura rutieră și se astern 3 straturi de mixturi: 4 cm MAS16 / 6 cm BADm / 8 cm AB 31,5 / structură rutieră existentă. Pe sectorul km 10+000 - km 11+500 se frezează structura rutieră 10 cm și se astern 2 straturi de mixturi: 4 cm MAS16 / 6 cm BADm / structură rutieră existentă. Pe benzile de lărgire, benzile din interiorul girației și pe alveolele de staționare se prevede sistem rutier nou alcătuit din: 4 cm strat de uzură MAS16; 6 cm strat de legatură din BAD m; 8 cm strat de bază din AB 31,5; 25 cm strat superior de fundaţie din agregate stabilizate cu ciment; 35 cm strat inferior de fundaţie din balast: Strat de formă din pamant stabilizat cu var. Pentru pistele de bicicliști se prevede următorul sistem rutier: 4 cm strat de uzură BA 16; 10 cm strat de beton C16/25; 10 cm strat de fundație din balast. Pe trotuare se prevăd: - 8 cm pavele autoblocante; - 5 cm nisip de poza; -10 cm strat de beton C16/25; - 10 cm strat de balast. Străzile laterale drumului național se prevăd a se amenaja pe o lungime de 25 m cu aceeași structură rutieră cu a DN 2, respectiv: 4 cm MAS16; 6 cm BADm; 8 cm AB 31,5. Intersecții La km 9+525 este proiectat un sens giratoriu situat la intersecţia DN2 cu strada Florilor. Raza interioară de giraţie este R=11,00 m, iar calea inelară este de 11,00 m. Siguranța circulatiei Pe toata lungimea sectorului analizat se va monta separator de sensuri tip New Jersey. Trecerile de pietoni la nivel au fost eliminate prevăzându-se pentru pietoni 5 pasaje subterane. Pentru asigurarea accesului pietonal, fiecare pasaj va fi dotat cu câte 2 lifturi, câte unul la fiecare capăt al pasajului. LUCRĂRI DE PODURI/PASAJE 1) Pasaj superior km 7+767 peste C.F. 2) Pasaj superior km 11+1169 peste DNCB. Pentru ambele pasaje este prevazută consolidarea structurilor de rezistenţă prin realizarea următoarelor lucrări: - executarea unei plăci de suprabetonare peste suprastructura existentă; - înlocuirea fâşiilor cu fisuri longitudinale mari; - curăţarea intradosului tablierului de fumul de la locomotive și vopsirea acestuia; - refacerea integrală a căii pe pod şi pe trotuare, inclusiv a rosturilor de dilataţie de pe infrastructuri; - cămăşuirea elevaţiilor pilelor şi culeelor; - refacerea feţelor văzute ale culeelor; - reparații scara de acces; - completarea lăţimii terasamentelor şi racordarea căii podului şi trotuarelor cu rampele de acces; - executarea / refacerea pereului sferturilor de con; - consolidarea prinderii parapetului în lisele trotuarelor; - revopsirea sau înlocuirea parapetului pietonal şi a celui de siguranţă; - refacerea feţelor văzute ale zidurilor de sprijin ale rampelor de acces; - montarea panourilor de protecţie pe deschiderea de peste CF. Calea pe pasaje: 4 cm MAS 16, 4 cm BAP 16, strat protecție hidroizolație și hidroizolație tip membrană. Sistemul rutier pentru bretele unidirecționale şi bidirecționale de la pasaje va fi: 4 cm strat de uzură din MAS16; 6 cm strat de legatură din BADm; 8 cm strat de bază AB 31,5. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate |

Secţiunea 3.

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

| 1. Impactul macroeconomic | Realizarea modernizării DN 2 km 7+848 – km 18+330 va aduce următoarele beneficii: fluidizarea traficului în zonă; scurtarea timpului de deplasare a autovehiculelor și reducerea consumului de combustibil, prin mărirea vitezelor de circulație; crearea unui mediu înconjurător adecvat unui oras și în mod deosebit a unui mediu sănătos pentru locuitori, prin înlaturarea poluării aerului, zgomotelor, trepidațiilor, accidentelor. Sporirea capacității circulației şi a siguranței rutiere; Sporirea siguranței pietonilor; |
| --- | --- |
| 11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat | Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri | Acest proiect de hotărâre nu are impact în acest domeniu. |
| 21. Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 22. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Impactul social | Proiectul de hotărâre are ca scop implementarea unuia din proiectele de îmbunătăţire şi dezvoltare a infrastructurii de transporturi de interes naţional. |
| 4. Impactul asupra mediului | Drumul Național 2 (E85) pe sectorul cuprins între km 7+848 şi km 18+330 nu traversează nici o arie naturală protejată. Clasarea Notificării de Mediu nr. 3617/ 22.02.2016 a fost emisă de Agenţia Națională pentru Protecţia Mediului. Prin notificare s-a specificat faptul că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate. |
| 5. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 4.

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei –

| Indicatori | Anul curent |  | Următorii 4 ani | Media pe 5 ani |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Modificări ale veniturilor bugetare plus/minus, din care: a) bugetul de stat, din acesta: (i) impozit pe profit; (ii) impozit pe venit; b) bugetele locale: (i) impozit pe profit; c)bugetul asigurărilor sociale de stat: (i)contribuţii de asigurări. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) bugetul de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri si servicii; b) bugetele locale: (i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri şi servicii; c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri şi servicii. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) bugetul de stat; b) bugetele locale. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 7.Alte informaţii | Finanţarea obiectivului de investiţii se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. |

Secţiunea 5.

Efectele proiectului de act  normativ asupra legislaţiei în vigoare

| 1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| 2.Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederilor comunitare | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 6.

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

| 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate. | Proiectul prezentului act normativ a fost afişat pe site-ul Ministerului Transporturilor. |
| --- | --- |
| 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Documentaţia tehnico-economică elaborată pentru realizarea Modernizării DN 2 km 7+848 – km 18+330 a fost supusă spre aprobare și a fost avizată de autorităţile publice locale. |
| 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile HG nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | Proiectul de act normativ a fost supus consultărilor comisiilor interministeriale. Documentaţia tehnico-economică elaborată pentru realizarea lucrării „Modernizare DN 2 km 7+848 – km 18+330", supusă spre aprobare, a fost avizată de: - C.T.E. – C.N.A.I.R. – S.A. cu avizul nr. 4811/21.12.2018; - C.T.E. Ministerul Transporturilor cu avizul nr. 8/17/20.02.2019; - Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe cu avizul nr. 3/14.03.2019. |
| 5. Informaţii privind avizarea de către a)Consiliul Legislativ b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c)Consiliul Economic şi Social d)Consiliul Concurenţei e)Curtea de Conturi | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 7.

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

| 1.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | Proiectul prezentului act normativ a îndeplinit procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. |
| --- | --- |
| 2.Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 8.

Măsuri de implementare

| 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| 2. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DN 2 km 7+848 – km18+330", județul Ilfov, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR

ALEXANDRU - RĂZVAN CUC

AVIZĂM FAVORABIL:

VICEPRIM - MINISTRU,

# MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

VASILE – DANIEL SUCIU

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE

EUGEN ORLANDO TEODOROVICI

| SECRETAR DE STAT | SECRETAR DE STAT |
| --- | --- |
| MIRCEA FLORIN BIBAN | OVIDIU MARCEL SÎRBU |

SECRETAR GENERAL

PETRE NEACȘA

DIRECȚIA AVIZARE

DIRECTOR

TUDOR BIACIU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR

LAURA GÎRLĂ

DIRECȚIA GENERALĂ ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU TRANSPORT

DIRECTOR GENERAL

CĂTĂLIN COSTACHE

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII, PROIECTE STRATEGICE ȘI MONITORIZARE PROIECTE

DIRECTOR GENERAL

MIHAELA MOCANU

DIRECȚIA REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE

DIRECTOR

MIRELA CEBANU