NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1.

Titlul proiectului de act normativ

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de invinvestiţii „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe ’’, județul Covasna

Secţiunea 2.

Motivele emiterii actului normativ

| 1. Descrierea situaţiei actuale | Municipiul Sfântu Gheorghe este tranzitat de drumurile naţionale DN 12 (E 578), DN 13E şi de drumurile judeţene DJ 112 şi DJ 121B. Ȋn aceste condiţii, traficul greu, traficul de tranzit şi cel local afectează viteza de circulaţie cu care se deplasează autovehiculele în interiorul oraşului, iar congestia traficului apare pe durata unor intervale orare din ce în ce mai lungi, în acelaşi timp îngreunându-se şi accesele din străzile laterale, fapt ce conduce şi la creşterea gradului de noxe şi zgomot în interiorul municipiului. Oportunitatea realizării variantei de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe a fost identificată în cadrul analizei şi studiilor prealabile fiind inclusă în Master Planul General de Transport. |
| --- | --- |
| 11. În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau crează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia | Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. |
| 2. Schimbări preconizate | Descrierea investiţiei Lucrările s-au proiectat în concordanţă cu rezultatele studiilor de teren şi a dimensionărilor specifice. Suprafaţa totală ocupată este estimată la 50,67 ha din care necesar de expropriat estimat la 48,71 ha. Lucrări de drum: Traseul proiectat, în lungime de 11,560 km, se desprinde din DN12 km 2+830, înainte de localitatea Coşeni, se desfășoară pe partea de est a municipiului şi se finalizează la intersecţia cu DN12 km 13+345, după Sfântu Gheorghe. Ȋn profil transversal platforma drumului este de 10 m lăţime, din care: parte carosabilă: 2 x 3,50m; benzi de încadrare 2x0,75m şi acostamente 2x0,75m; Spaţiul pentru amplasarea parapetelui metalic zincat este de 1,70 m. Drumurile de acces au lăţime de 3 m, excepţie făcând zonele unde s-au suprapus cu drumurile agricole/de exploatare relocate. Pe aceste sectoare, lăţimea drumurilor este de 4 m. Pe toată lăţimea variantei este prevăzută împrejmuirea cu gard de plasă. Structura rutieră suplă are următoarea alcătuire: - 4 cm strat de uzură mixtură asfaltică stabilizată MAS16; - 6 cm strat de legătură beton asfaltic deschis cu criblură BAD22,4; - 14 cm strat de bază anrobat bituminos AB31,5; - 25 cm strat superior de fundație piatră spartă amestec optimal; - 30 cm strat inferior de fundație din balast; - 15 cm strat de formă din materiale necoezive. Sistem rutier pe drumurile de exploatare şi drumuri agricole: • 15 cm strat de piatră spartă; • 35cm strat de balast, iar în zona platformelor de încrucisare acolo unde se va impune se vor prevedea 20 cm strat de formă din pământ stabilizat cu var. Sistem rutier pe drumuri de acces: • 15 cm strat de bază din piatră spartă; • 20cm strat de fundaţie din balast. Sistem rutier pentru parcări şi centru de întreţinere: •22 cm strat de bază din BcR4,0; • hârtie Kraft; • 3 cm nisip; • 30 cm balast, în strat inferior de fundație; • 15 cm strat de formă din materiale necoezive. Intersecţii cu drumuri clasificate: Sunt prevăzute 4 amenajări tip intersecţii giratorii : la km 0+000 al variantei cu DN12 km 2+830 ; la km 3+268 al variantei cu DJ103B km 32+390 către Ozun; la km 8+032 al variantei cu DN13E km 31+448, către Covasva; la km 11+556 al variantei cu DN12 km 13+345. Toate intersecţiile au fost prevăzute cu stâlpi de iluminat pentru asigurarea vizibilităţii pe timp de noapte. Lucrări de poduri şi pasaje: Pe traseul variantei de ocolire sunt prevăzute 3 structuri. 1.Pasaj km 4+486 Pasajul peste CF 316 (Brașov - Ciceu - Deda – Războieni) are lungimea totală de L=355m, este format din două tabliere grindă continuă 2 x (50m +70m + 50m). Pasajul este alcătuit dintr-o suprastructură mixtă oţel-beton şi 7 infrastructuri din beton armat (2 culei şi 5 pile) fundate indirect pe piloţi de diametru mare, cu lungimea de 25m. Suprastructura este realizată din două semicasete metalice din oţel în conlucrare cu o placă din beton armat. Suprastructura este prevazută cu rosturi de dilataţie la cele doua culei şi la pila centrală. Sunt prevăzute sisteme de izolare seismică. Ȋn secţiune transversală pasajul este prevăzut cu două benzi de circulaţie 2 x 3,90 m (câte o bandă pe sens), două trotuare pietonale 2 x 1,50m şi două grinzi de parapet 2 x 0,40m. 2.Pasaj km 8+485 Pasajul peste CF 318 (Sfântu Gheorghe - Breţcu) are lungimea totală de L=355m, este format din două tabliere grindă continuă 2 x (50m +70m + 50m). Pasajul este alcătuit dintr-o suprastructură mixtă otel-beton şi 7 infrastructuri din beton armat (2 culei şi 5 pile) fundate indirect pe piloţi de diametru mare, cu lungimea de 25m. Suprastructura este realizată din două semicasete metalice din oţel în conlucrare cu o placă din beton armat. Sunt prevăzute sisteme de izolare seismică. Suprastructura este prevăzută cu rosturi de dilataţie la cele doua culei şi la pila centrală. Ȋn secţiune transversală pasajul este prevăzut cu două benzi de circulaţie 2 x 3,90 m (câte o bandă pe sens), două trotuare pietonale 2 x 1,50 m şi două grinzi de parapet 2 x 0,40 m. Calea Ferata este supratraversată la un unghi de 89 grade. 3. Pasaj km 10+936 Pasajul peste CF 316 (Brașov - Ciceu - Deda – Războieni) şi peste Râul Olt are lungimea totală de L=526 m, este format din trei tabliere grindă continuă 3 x (50m +70m + 50m). Pasajul este alcătuit dintr-o suprastructură mixtă oţel-beton şi 10 infrastructuri (2 culei şi 8 pile) din beton armat fundate indirect pe piloţi de diametru mare, cu lungimea de 25m şi 30m. Suprastructura este realizată din două semicasete metalice din oţel în conlucrare cu o placă din beton armat. Sunt prevăzute sisteme de izolare seismică. Suprastructura este prevăzută cu rosturi de dilataţie la cele două culei şi la pilele P3 şi P6. Ȋn secţiune transversală pasajul este prevăzut cu două benzi de circulaţie 2 x 3,90 m (câte o banda pe sens), două trotuare pietonale 2 x 1,50 m şi două grinzi de parapet 2 x 0,40 m. Calea Ferata este supratraversată la un unghi de 49 grade. Amplasarea deschiderilor pasajelor peste calea ferată asigură spaţiu pentru dublarea liniei CF existente şi pentru electrificare. Racordările pasajelor cu terasamentele sunt realizate cu sferturi de con cu panta de 2:3. La capetele pasajelor, apele se vor evacua prin intermediul casiurilor, iar apa de pe pasaje se va scurge prin intermediul gurilor de scurgere. Pentru siguranţa pietonilor s-au prevăzut parapeţi metalici pietonali din oţel zincat, ancoraţi în grinda de parapet, iar la marginea părţii carosabile s-au prevăzut borduri prefabricate şi parapeţi direcţionali tip H4b din oţel zincat ancoraţi în grinda de parapet din trotuar. Calea pe structuri este alcatuită conform Normativ AND 546/2013: - 4 cm mixtură asfaltică MASF16; - 4 cm beton asfaltic pentru poduri BAP16;- 2 cm mortar asfaltic turnat MAT; - 1 cm hidroizolaţie din membrană hidroizolantă termosudabilă. Lucrări de colectare şi evacuare ape pluviale: Lucrările de scurgere a apelor constau din: -Șanțuri pereate cu beton de ciment clasa C30/37, cu adâncime de 50cm; -Rigole de acostament și casiuri de descărcare din beton de ciment de clasa C30/37 până la șanțul de la piciorul taluzului. Evacuarea apelor pluviale din șanțurile sau rigolele variantei nu s-a putut realiza în emisarii (văi, pâraie, râuri, canalele de desecare), aceasta s-a prevăzut a se face prin intermediul unor bazine de dispersie. Pentru epurarea apelor pluviale care spală poluanții depuși pe platforma drumului sunt prevăzute bazine decantoare și separatoare de grăsimi. În lungul variantei s-au prevăzut podețe cu lumina de 2,00m – 4,00m prevăzute cu amenajări amonte și aval. La intersecția cu drumurile de întreţinere sau pe zona intersecţiilor au fost prevăzute podețe tubulare . Lucrări de terasamente şi consolidare: Ȋn urma verificărilor de stabilitate au fost identificate zone unde datorită parametrilor fizico-mecanici reduşi ai terenului de fundare a fost necesară ranforsarea bazei rambleului cu perne de balast ranforsate cu una sau două rânduri de geogrile . Taluzul drumului proiectat este amenajat cu pante 2:3 pentru înălţime de pâna la 6 m, iar pentru valori de peste 6 m s-a prevăzut o bermă cu lăţime de 3 m. Pentru înălţimi mai mari de 10 m au fost prevăzute structuri din beton armat. Siguranţa circulaţiei: Pentru siguranța traficului, proiectul include parapete de siguranță pe toată lungimea variantei și parapete pietonal. Pe structuri şi pe rampe s-a prevăzut parapete tip H4B. Ȋn cale curentă s-au prevăzut parapete tip H1, H2 şi H3, funcţie de înălţimea rambleului şi geometria traseului. Pe parapetele de siguranță se montează elemente retro-reflectorizante. Semnalizarea rutieră verticală conține următoarele elemente: indicatoare de avertizare; indicatoare de reglementare; indicatoare de orientare și informare. În funcție de locația unde acestea se aplică și de rolul marcajului în ghidarea traficului, vor fi prevăzute tipurile de marcaje necesare: marcaje longitudinale; marcaje de delimitare a părții carosabile; marcaje transversale; marcaje diverse; marcaje laterale. Dotări: Sunt prevăzute: 2 spaţii de parcare la km 7+170 stânga şi la km 7+350 dreapta şi un centru de întreţinere la km 7+950. Centrul de întreţinere: este prevăzut cu construcţii şi amenajari de tip: clădire operaţională - parter+1nivel; atelier reparaţii – parter; depozit materiale – parter; depozit sare şi fondanţi chimici /rezervor substanţe chimice lichide – parter; staţie alimentare carburanţi; staţie spălare cu rampă; cabină pază; platformă cântar; platformă silozuri sare; platformă depozitare materiale antiderapante; platforme parcare; şopron depozitare indicatoare rutiere; rezervor de stocare apă potabilă şi apă de incendiu; staţie de pompare apă; rezervor apă uzată menajeră; staţie pompare apă uzată menajeră; post trafo; platformă gunoi; staţie pompare apă pluvială; separator de hidrocarburi; împrejmuire din plasă zincată; porţi metalice. Spaţiu pentru parcare de scurtă durată: Ȋn interiorul incintei au fost amenajate 25 locuri de parcare pentru autoturisme şi 16 locuri de parcare pentru TIR. Ȋn spatiul de parcare este prevazută o clădire pentru toaleta publică cu regim de înaltime – parter şi un spaţiu pentru cântarirea şi controlul masei şi dimensiunii admise ale vehiculelor. Lucrări de mediu şi arheologie: Pentru protecţia solului sunt prevăzute lucrări de colectare, descărcare şi drenare a apelor pluviale de pe platforma drumului şi taluze cu separatoare de hidrocarburi şi decantoare. La spaţiile de parcare şi Centrul de întreţinere sunt prevăzute construcţii de epurare. Pentru protecţia faunei sunt prevăzute garduri de împrejmuire cu înalţimea de 1,50 m. La Centrul de întreţinere şi parcări sunt prevăzute înierbări, plantări arbuşti în cadrul lucrărilor de peisagistică. Între km 9+700 – 10+000 traseul variantei de ocolire intersectează situl arheologic monument istoric ,,Sfântu Gheorghe – Bedehaza’’ pe suprafaţa căruia se va efectua descărcare de sarcină arheologică. Mutări şi protejări de instalaţii: Ȋn cadrul proiectului au fost identificate reţelele de utilităţi în culoarul drumului nou proiectat care se vor muta/proteja, respectiv: linii electrice (0,4kV, 20kV, 110 kV, 400 kV), linii de telecomunicaţii, reţea de distribuţie gaze naturale. |
| 3. Alte informaţii | Realizarea obiectivului va conduce la scoaterea traficului de tranzit din interiorul municipiului. |

Secţiunea 3.

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

| 1. Impactul macroeconomic | Implementarea acestui proiect de hotărâre va avea impact pozitiv prin: - reducerea duratei de tranzit; - reducerea poluării aerului şi a poluării fonice în municipiu; - creşterea confortului în trafic; - durabilitate şi siguranţă în exploatare; - ocuparea şi atragerea forţei de muncă pe perioada execuţiei. |
| --- | --- |
| 11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat | Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri | Acest proiect de hotărâre nu are impact în acest domeniu. |
| 21. Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. |
| 22. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii | Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. |
| 3. Impactul social | Proiectul de hotărâre are ca scop implementarea unui obiectiv care conduce la îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transporturi de interes naţional şi atragerea forţei de muncă locale în perioada realizării lucrărilor. În faza de implementare se estimează aproximativ 180 angajaţi. |
| 4. Impactul asupra mediului | A fost obţinut Acordul de Mediu nr. 1/14.10.2019 emis de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna în care se specifică planurile de monitorizare şi măsurile de protecţie pe timpul execuţiei şi exploatării. |
| 5. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 4.

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei –

| Indicatori | Anul curent |  | Următorii 4 ani | Media pe 5 ani |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Modificări ale veniturilor bugetare plus/minus, din care: a) bugetul de stat, din acesta: (i) impozit pe profit; (ii) impozit pe venit; b) bugetele locale: (i) impozit pe profit; c)bugetul asigurărilor sociale de stat: (i)contribuţii de asigurări. | Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) bugetul de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri si servicii; b) bugetele locale: (i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri şi servicii; c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri şi servicii. | Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) bugetul de stat; b) bugetele locale. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare | Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare | Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 7.Alte informaţii | Finanţarea obiectivului de investiţii este prevăzută din fonduri externe nerambursabile, bugetul de stat şi/sau alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. |

Secţiunea 5.

Efectele proiectului de act  normativ asupra legislaţiei în vigoare

| 1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| 2.Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederilor comunitare | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 6.

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

| 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate. | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Documentaţia tehnico-economică elaborată pentru realizarea obiectivului „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe’’ a fost supusă spre aprobare şi a fost avizată de autorităţile publice locale. |
| 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile HG nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | Proiectul a fost supus consultărilor Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, fiind emis avizul nr. 7/23.03.2020. Documentaţia tehnico-economică elaborată a fost supusă spre analiză şi a fost avizată de către: - C.T.E. - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor cu avizul nr. cu avizul 2/11/21.01.2020; - C.T.E.-C.N.A.I.R. - S.A. cu avizul nr. 4877/29.08.2019. |
| 5. Informaţii privind avizarea de către a)Consiliul Legislativ b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c)Consiliul Economic şi Social d)Consiliul Concurenţei e)Curtea de Conturi | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 7.

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

| 1.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | Proiectul prezentului act normativ a îndeplinit procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. |
| --- | --- |
| Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 8.

Măsuri de implementare

| 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | Proiectul de Hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| 2. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe’’, județul Covasna care în forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII

ŞI COMUNICAŢIILOR

LUCIAN NICOLAE BODE

AVIZĂM FAVORABIL:

# MINISTRUL  LUCRĂRILOR PUBLICE,  DEZVOLTĂRII

# ȘI ADMINISTRAŢIEI

ION ŞTEFAN

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE

VASILE FLORIN CȊŢU

SECRETAR GENERAL

ŞTEFANIA GABRIELLA FERENCZ

DIRECȚIA AVIZARE

DIRECTOR

DANIELA MARINA DEUȘAN

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR

PETRE NEACŞA

DIRECȚIA GENERALĂ ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU TRANSPORT

DIRECTOR GENERAL

FELIX ARDELEAN

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII, PROIECTE STRATEGICE ȘI MONITORIZARE PROIECTE

DIRECTOR GENERAL

MIHAELA MOCANU

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI MONITORIZARE

DIRECTOR

ELENA POPA

DIRECȚIA REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE

DIRECTOR

MIRELA CEBANU

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - S.A.

DIRECTOR GENERAL

MARIANA IONIȚĂ

| DIRECŢIA MANAGEMENT JURIDIC şi RESURSE UMANE DIRECTOR Valeriu ZANFIR | DIRECŢIA TEHNICĂ INGINERIE, STUDII şi INVESTIGAŢII DIRECTOR Ing. Gabriel BUDESCU |
| --- | --- |
| COMPARTIMENTUL LEGISLATIV AVIZAT Cons. Jur. Diana ANCA | ȘEF DEPARTAMENT INGINERIE şi ANALIZĂ DOCUMENTAŢII Ing. Adrian UDEANU ÎNTOCMIT SERVICIUL PREGĂTIRE DOCUMENTAŢII CTE ŞEF SERVICIU Ing. Florina GHIZOLU |