NOTĂ DE FUDAMENTARE

Secţiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei CF București Nord – Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră”. Lotul 1: „Redeschiderea circulației feroviare pe pod, peste râul Argeș între Vidra și Comana”, lucrare de utilitate publică de interes național

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

| 1. Descrierea situaţiei actuale | Linia de cale ferată Bucureşti Nord – Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră este parte a reţelei centrale TEN-T şi a fost identificată şi definită ca linie de cale ferată convenţională care trebuie modernizată. Linia de cale ferată Bucureşti Nord - Giurgiu Nord este prima linie înfiinţată în România şi este situată pe ruta Coridorului IX Pan - European(Helsinki - Vyborg – Sankt Petersburg - Pskov - Gomei - Kiev - Ljubashevka - Chişinău – Bucureşti - Dimitrovgrad - Alexandropoulis), parte componentă a reţelelor AGC, AGTC şi T.E.R. Linia CF Bucureşti Nord - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră este o linie importantă, în cadrul reţelei de cale ferată din România, deoarece preia traficul internaţional european de pe cele 2 coridoare centrale de pe teritoriul României şi face legătura între Coridorul Rhin - Dunăre (fostul Coridor IV) şi ţările din sud-estul Europei (Bulgaria, Grecia, Turcia), prin traversarea Dunării pe Podul Prieteniei, în sectorul de graniţă dintre România şi Bulgaria. Starea tehnică a liniei este precară, din cauza subfinanţării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii. Viteza maximă permisă de geometria actuală a traseului pentru trenurile de călători/marfă este de 100/60km/h pe tronsonul Jilava - Giurgiu Nord. Localităţile de pe linia 103 nu au în prezent o conexiune feroviară directă către Bucureşti. Timpii de parcurs, pe ruta Giurgiu – Bucureşti, sunt mult crescuţi datorită rutei ocolitoare prin Videle. Trenurile rapide dintre Bucureşti şi frontiera româno - bulgară care treceau prin Giurgiu Nord au fost deviate prin staţia CF Videle, crescând astfel considerabil timpul parcurs de trenuri până la frontiera cu Bulgaria. Astfel, transportul de mărfuri a pierdut clienţi importanţi şi categorii de materiale transportate în mod tradiţional pe calea ferată. Criza economică din ultimii ani a adus şi mai multe scăderi. Întârzierile trenurilor de marfă, durata lungă şi incertă a transportului şi costurile ridicate au dus la scăderi masive ale volumului de mărfuri transportate pe calea ferată. Transportul feroviar are o cotă de piaţă sub 40 % pentru volumul mărfurilor transportate. Această scădere a ponderii transportului feroviar se încadrează în tendinţa existentă la nivelul Uniunii Europene, unde volumele de marfă, transportate pe cale rutieră, au fost de aproximativ 5 ori mai mari decât cele înregistrate de transportul feroviar. Trebuie menţionat faptul că 70 % din bunurile transportate pe calea ferată, în Europa de Est, sunt doar în tranzit sau sunt destinate importului/ exportului. Persistenţa acestei situaţii conduce la o distribuţie inegală a traficului, în urma căreia rezultă creşteri ale aglomeraţiei, în special pe coridoarele principale trans-europene şi în oraşe. Pentru rezolvarea acestor probleme au fost stabilite o serie de măsuri în vederea revitalizării unor moduri de transport alternative celui rutier, printre care şi investiţii în reţeaua Trans - Europeană. |
| --- | --- |
| 2. Schimbări preconizate | Obiectivele primordiale ale investiției, obiective ce definesc atât necesitatea, cât şi oportunitatea investiției, sunt : Redeschiderea circulației feroviare între Bucureşti, capiatala României şi oraşul de granițǎ Giurgiu, ce deține un important port pe fluviul Dunǎrea, pe traseul Bucureşti Nord – Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră; Atragerea cǎlǎtorilor şi a transportatorilor de mǎrfuri, de la traficul auto cǎtre traficul feroviar, pe ruta c.f. Bucureşti Nord – Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră. De asemenea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport feroviar este unul din obiectivele specifice ale strategiilor de dezvoltare a judeţelor pe teritoriul cărora se află traseul de cale ferată, respectiv Judeţul Ilfov şi Judeţul Giurgiu, care va conduce la următoarele efecte: Asigurarea unui grad de mobilitate şi accesibilitate ridicat pentru rezidenţii şi mediul de afaceri din judeţul Ilfov; Creşterea atractivităţii şi accesibilităţii municipiului Giurgiu, prin dezvoltarea mobilităţii şi conectivităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor conexe în vederea promovării dezvoltării durabile; Atragerea de investitori şi capital în vederea dezvoltării mediului de afaceri, având în vedere că în municipiul Giurgiu, se desfăşoară activităţi economice în Parcul industrial şi tehnologic - Giurgiu Nord, în Centrul de Afaceri Transfrontalier Danubius, dar şi în hub-ul trimodal High Performance Green Port - „Portul verde şi de înaltă performanţă ". |
| 3. Alte informaţii | Proiectul este inclus în documentele aferente Master Planului General de Transport al României, aprobat de Guvernul României prin H.G. nr. 666/2016, respectiv: Fișa Cod de proiect F004; Anexa 10.28 - Lista de proiecte pentru electrificare linie de cale ferată; Anexa 10.30 - Lista de proiecte pentru asigurarea rutelor de cale ferată cu viteză sporită; Anexa 10.32 - Determinarea necesarului de finanțare pentru proiecte de infrastructură feroviară în perioada 2020-2030. |

Secţiunea a 3-a

Impactul socio – economic al proiectului de act normativ

| 1.Impactul macroeconomic | Prin realizarea acestui obiectiv de investiții de utilitate publică de interes național se va asigura : o legătură rapidă între București și Giurgiu - Frontieră, cu efecte benefice pe toate planurile (reducerea aglomerărilor, a poluării și a consumului de carburanți, scăderea timpului de transport pentru călători şi mărfuri etc.); ocuparea și atragerea forței de muncă pe perioada execuției lucrărilor; atragerea transportului internațional de mărfuri; crearea unei rute de cale ferată modernizată pentru transportul de călători. Odată cu redeschiderea circulatiei vor fi create facilităţi de transport mai rapid între localităţi şi încurajarea utilizării transportului feroviar în locul transportului rutier. |
| --- | --- |
| 11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu. |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri | Finalizarea acestui obiectiv duce la îmbunătăţirea condiţiilor mediului de afaceri, deplasarea călătorilor și transportul de mărfuri pe acest tronson devenind atractiv. |
| 21. Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu. |
| 22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii | Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu. |
| 3. Impactul social | Realizarea acestui obiectiv va avea efecte sociale pozitive determinate de îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de transport. Acestea pot influența în sens pozitiv dezvoltarea economică a zonei. |
| 4. Impactul asupra mediului | Procedura in curs de finalizare – Acord de principiu emis de.........................nr...................fara impact semnificativ |
| 5. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul în curs, cât şi pe termen lung (5 ani)

- mii lei

| Indicatori | Anul curent | Următorii 4 ani | Media pe 5 ani |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit; (ii)impozit pe venit. b) bugete locale: (i) impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuţii de asigurări | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Impact financiar, plus/minus, din care: (i) buget de stat (ii) bugete locale | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5. Propuneri pentru a compensa scăderea veniturilor bugetare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 7. Alte informaţii | Finanțarea obiectivului de investiții se va realizeaza din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. |

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

| 1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| --- | --- |
| 11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

| 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate | Menţionăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. 1 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 561/2009. |
| --- | --- |
| 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii de Guvern nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | Proiectul a fost supus consultărilor Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, fiind emis avizul nr.... ....din ... .......... 2020. Documentația tehnico-economică elaborată a fost supusă spre analiză și a fost avizată de către: Consiliului Tehnico – Economic al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor cu avizul nr. nr. 35/44 din 29.05.2019; Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor cu avizul nr. 97/106 din 18.11.2020; Consiliul Tehnico-Economic al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R. ” -S.A. cu avizul nr. 10 din 11.04.2019; Consiliului Tehnico-Economic al C.N.C.F. „C.F.R.” S.A. cu avizul nr. 62 din 12.11.2020 pentru actualizare deviz general. |
| 5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi | Proiectul de act normativ nu necesită aceste avize. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

| 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | Proiectul prezentului act normativ a îndeplinit procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată. |
| --- | --- |
| 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

| 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | Prezentul act normativ nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| 2. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de HOTĂRÂRE a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei CF  București Nord – Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră.” Lotul 1: Redeschiderea circulației feroviare pe pod, peste râul Argeș între Vidra și Comana”, lucrare de utilitate publică de interes național care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem aprobării.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

LUCIAN-NICOLAE BODE

AVIZĂM  FAVORABIL:

MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI

ION ȘTEFAN

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE

FLORIN-VASILE CÎȚU

MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE

IOAN-MARCEL BOLOȘ

SECRETAR DE STAT

ADRIAN DUPU

SECRETAR GENERAL

ŞTEFANIA-GABRIELLA FERENCZ

DIRECȚIA AVIZARE

DIRECTOR

MARINA-DANIELA DEUŞAN

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI AJUTOR DE STAT

DIRECTOR

PETRE NEACŞA

DIRECŢIA GENERALĂ ORGANISMUL  INTERMEDIAR PENTRU TRANSPORT

DIRECTOR GENERAL

FELIX-CORNELIU ARDELEAN

DIRECŢIA INVESTIȚII ȘI INFRASTRUCTURĂ

DIRECTOR

ROBERT-RĂZVAN DOBRE

DIRECŢIA PROIECTE  STRATEGICE,

MONITORIZARE PROIECTE ȘI PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT

DIRECTOR

MIHAELA MOCANU

DIRECŢIA REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE ȘI MEDIU

DIRECTOR

MIRELA-DELIA CEBANU

DIRECȚIA GENERALĂ TRANSPORT TERESTRU

DIRECTOR GENERAL

ADRIANA KALAPIS

DIRECŢIA TRANSPORT FEROVIAR

DIRECTOR

DANIELA-MIRELA ŞERBU

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE  „C.F.R. ”- S.A.

DIRECTOR GENERAL

IOAN PINTEA

Pagină semnături la Nota de Fundamentare a proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei CF  București Nord – Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră.” Lotul 1: Redeschiderea circulației feroviare pe pod, peste râul Argeș între Vidra și Comana”, lucrare de utilitate publică de

interes național

DIRECTOR FINANCIAR

SORINA BAICU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT GUVERNANŢĂ ŞI ADMINISTRARE

MIHAI UNGUREANU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ

MONICA-MARIA MIHĂILEANU

DIRECTOR OPERAŢIUNI FINANCIARE

CORNELIU CREŢU

DIRECTOR DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI RESURSE UMANE

ION-CLAUDIU STROE

DIRECȚIA OPERAȚIUNI FINANCIARE PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ

IULIAN-DĂNUȚ BLEOTU

DIRECȚIA PREGĂTIRE PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ

BADEA MANUELA